## Slide 2
Engenharia de Software
Edge Computing & Computer Systems
03 – SOS Morse Code Signaler e Traffic Lights
Prof. Airton Y. C. Toyofuku
profairton.toyofuku@fiap.com.br

## Slide 3
Lógica de Programação: Operadores Aritméticos
Operação | Símbolo
Adição | +
Subtração | -
Multiplicação | *
Divisão | /
Resto (divisão) | %
Usados para obtenção de dados numéricos
Ordem de execução:
1º Parênteses ();
2º Multiplicação ou divisão;
3º Soma ou subtração;

## Slide 4
Lógica de Programação:
Operadores Aritméticos
Ambiente on-line: https://www.programiz.com/c-programming/online-compiler/

## Slide 5
Lógica de Programação: Operadores Relacionais
Operador | Significado | Na prática...
== | Igual | Verifica se uma variável é igual a outra
!= | Diferente | Verifica se uma variável é diferente da outra
< | Menor | Verifica se uma variável é menor que a outra
> | Maior | Verifica se uma variável é maior que a outra
<= | Menor ou Igual | Verifica se uma variável é menor ou igual a outra
>= | Maior ou Igual | Verifica se uma variável é maior ou igual a outra
Usados para comparações (decisões), retornando valores lógicos.

## Slide 6
Lógica de Programação: Operadores Relacionais
Operador | Significado
&& | AND - E
¦¦ | OR - OU
! | NOT - Inversor
Usados para comparações (decisões), retornando valores lógicos.

## Slide 7
Lógica de Programação: Operadores Relacionais AND - &&
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Equivale a uma operação de multiplicação

## Slide 8
Lógica de Programação: Operadores Relacionais OR - ||
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Equivale a uma operação de soma

## Slide 9
Lógica de Programação: Operadores Relacionais NOT - !
A | Ā
0 | 1
1 | 0
Equivale a uma operação de inversão

## Slide 10
Loop de repetição For
Condição de entrada
Condição de saída
Controle do loop
  Uma forma de ler esse trecho de Código é: para (for) meu x começando em zero (int x = 0;) faça esse loop enquanto meu x for menor que três (x < 3), sendo que a cada loop o meu x incrementa uma unidade (x++)

## Slide 12
SOS Morse Code
Vamos reproduzir o Código Morse para SOS:
Material necessário:
  • 1 Arduino;
  • 1 Resistor de 220 ohms (vermelho, vermelho, marrom);
  • 1 Led (qualquer cor);
  • 1 Protoboard;
  • Jumpers cables.

## Slide 13
Morse Code

## Slide 15
Traffic Lights
Vamos reproduzir um semáforo de trânsito
Material necessário:
  • 1 Arduino;
  • 3 Resistores de 220 ohms (vermelho, vermelho, marrom);
  • 1 Led Vermelho;
  • 1 Led Amarelo;
  • 1 Led Verde;
  • 1 Protoboard;
  • Jumpers cables.

## Slide 16: Copyright © 2023 Prof. Airton / Prof. Fabio / Prof. Lucas / Prof. Yan
This presentation has been designed using images from Flaticon.com
Images from Logic Ports: Embarcados.com.br
Images from Morse Code: scoutlife.org