## Slide 2: Engenharia de Software
Edge Computing & Computer Systems
Prof. Airton / Prof. Fabio / Prof. Lucas / Prof. Yan

## Slide 3: Dinâmica do curso
Metodologia baseada em projetos (PBL) e hands-on.
Prática
Teoria
Mão na massa!!!!!

## Slide 4: 1. Contexto histórico

## Slide 5: Século XIX – Charles Babbage
Conceito do primeiro computador é criado com a Máquina Diferencial e a Máquina Analítica criada por Charles Babbage, porém não foi implementada devido a limitações tecnológicas

## Slide 6: Ada Lovelace
Antes mesmo do primeiro computador, surge a primeira programadora: Ada Lovelace, que viu nos computadores a capacidade de ir além dos cálculos.

## Slide 7: Válvulas
Por volta de 1900 com o advento da eletricidade, começou o desenvolvimento das válvulas diodo e tríodo.

## Slide 8: Alan Turing
Na Inglaterra, Alan Turing cria em 1936 uma tese revelando o primeiro conceito de máquina com inteligência artificial

## Slide 9: Bombe - code-breaking machine
Durante a segunda Guerra (1938 – 1945), Turing usa essa base para criar uma máquina eletromecânica para decifrar mensagens criptografadas de comunicação militar da Alemanha, o que foi decisivo para a vitória dos Aliados (Inglaterra/EUA/França) contra os países do Eixo (Alemanha/ Itália /Japão)

## Slide 10: Histórico
A partir dos anos de 1920, começaram os primeiros estudos com materiais semicondutores.
O objetivo era criar componentes que substituíssem as válvulas e os relés no processamento de informações, com inúmeras vantagens.

## Slide 11: ENIAC
Enquanto as pesquisas corriam, o primeiro grande computador da história era inaugurado: o ENIAC.

## Slide 12: ENIAC

## Slide 13: ENIAC

## Slide 14: ENIAC
Média 5,50m de altura e 25m de comprimento, totalizando uma área de 180m².
Era composto por 70 mil resistores, 18 mil válvulas, 10 mil capacitores, 1500 relés e 6 mil chaves interruptoras.
Consumia 200 000 W de potência.
Quando era ligado/reiniciado, as luzes do Estado da Filadélfia piscavam.
Foi criado com fins militares, para fazer cálculos de trajetórias de mísseis balísticos e outros cálculos de guerra.
A sua capacidade de processamento era a de realizar 5 mil cálculos por segundo.

## Slide 15: ENIAC
Funcionava utilizando lógica digital (0 e 1);
Pesava 30 toneladas (30000kg);
Internamente, a temperatura chegava a 50°C;
A cada 10min em média, uma válvula queimava;
Inicialmente tinha uma equipe de 80 programadores;
Todos os programadores eram mulheres;

## Slide 16: EDVAC – (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)

## Slide 17: EDVAC – (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
Diferentemente de seu predecessor ENIAC, este utilizava o sistema binário e possuía arquitetura de von Neumann.
Esses conceitos foram fundamentais para o desenvolvimento dos computadores como conhecemos atualmente.

## Slide 18: O Transistor
Enquanto o ENIAC estava em pleno vapor, os cientistas John Barden, Walter Bratain e William Shockley inventam o Transistor nos laboratórios da BELL.

## Slide 19: O Transistor
Esse foi um grande marco na história. Muitos consideram o transistor como a mais importante invenção da história da humanidade.
Isso porque o transistor substituiu as válvulas com inúmeras vantagens, tais como tamanho, consumo de energia, temperatura, velocidade de comutação, custo de produção, etc.

## Slide 20: O primeiro CI
Graças ao transistor, em 1959 a empresa TEXAS INSTRUMENTS cria o primeiro Circuito Integrado (CI), onde em uma mesma pastilha eram integrados vários transistores.

## Slide 21: Microprocessador
Utilizando chips (CIs), em 1964 a empresa DIGITAL começa a vender o PDP-8, o primeiro computador com preço acessível aos laboratórios;
4 anos mais tarde, em 1968, surge a INTEL;
Em 1971 a Intel revoluciona o mercado ao lançar o primeiro microprocessador da história, o Intel 4004;
O 4004 foi o primeiro CI onde todo o circuito de controle e programação estava integrado em um único chip;

## Slide 22: CI 4004
Tinha capacidade de realizar 6 mil cálculos de soma por segundo.

## Slide 23: Enquanto isso no Brasil...
O primeiro computador brasileiro é construído na Escola Politécnica da USP em 1972 e se chamava Patinho Feio.

## Slide 24: Z80
Em 1975 a empresa ZILOG fabrica o famoso microprocessador Z80.

## Slide 25: 6502 – MOS Technology
A empresa MOS Technology lançou em 1976 o CI 6502 é um microprocessador de 8 bits projetado por Chuck Peddle (Ex-Intel), custando cerca de 1/6 (ou menos) do preço de dispositivos similares feitos por grandes empresas concorrentes.

## Slide 26: Atari 2600
O 6502 foi o microprocessador utilizado nos videogames Atari.

## Slide 27: Apple I
O 6502 foi o microprocessador utilizado nos primeiros computadores a Apple

## Slide 28: O primeiro MCU
Em 1976 a Intel lança o primeiro MICROCONTROLADOR, o 8048.
E 4 anos mais tarde, lança o 8051, o microcontrolador mais famoso da história.
A partir desse momento, o desenvolvimento de microprocessadores e microcontroladores tomam caminhos diferentes.

## Slide 29: Os MCUs e MCPs
Todos os avanços tecnológicos existentes hoje se devem aos microprocessadores e aos microcontroladores.
Mas o que são eles? O que eles fazem? Qual a diferença entre um e outro?

## Slide 30: Motivação
Desenvolvimento de Sistemas Eletrônicos (Embedded Systems);
Mercado de microcontroladores em expansão ( Novos chips e famílias);
Estima-se que, em poucos anos, em média uma pessoa interagirá com 500 dispositivos microcontrolados diariamente;
Aplicações em diversas áreas.

## Slide 31: Motivação

## Slide 32: Motivação
Vantagens do uso de microcontroladores:
  Circuitos ficam mais compactos (menos componentes) e podem ter mais funções;
  Permite armazenamento de sinais (dados) com relativa facilidade;
  Facilita correção/modificação das funções do circuito sem alteração de hardware (programável);
  Facilita integração do circuito com computadores ou outros dispositivos.

## Slide 33: Microcontrolador x Microprocessador

## Slide 34: Microcontrolador x Microprocessador
O Microcontrolador difere de um microprocessador em vários aspectos:
O mais importante deles, é a sua funcionalidade.
Para que um microprocessador possa ser usado, outros componentes devem ser adicionados, tais como memória, chipsets e componentes para receber e enviar dados.
Por outro lado, o microcontrolador foi projetado para ter todas estas funcionalidades em uma única pastilha. Comumente, um microcontrolador é chamado de um computador em um único chip.

## Slide 35: Principais Fabricantes e Modelos
Família 8051 (Intel ou Atmel-Microchip/NXP);
AVR, ARM PIC16F/18F... (Microchip);
ARM, H8 (Renesas);
ARM, 8051 (NXP);
ARM, STM8 (STMicroeletronics);
MSP (Texas Instruments),

## Slide 36: Microcontrolador
Um microcontrolador é composto por processador, memória, dispositivos de entrada e saída e outros possíveis elementos, integrados em um mesmo componente (chip).

## Slide 37: O que é um Microcontrolador?
Um microcontrolador é um sistema computacional completo, no qual estão incluídos:
  Unidade Central de Processamento (CPU);
  Sistema de Clock para dar sequência às atividades da CPU;
  Memória para armazenamento de instruções e manipulação de dados;
  Entradas para interiorizar na CPU informações do mundo externo;
  Saídas para exteriorizar as informações processadas pela CPU para o mundo externo;
  Programa (Firmware) para que o sistema faça alguma coisa útil;
  Além de outros possíveis periféricos, tais como:
  Módulos de temporização, comunicação serial, conversores A/D entre outros;

## Slide 38: Arquitetura Básica
Tipos de Memória
RAM (Random Access Memory)
    Armazena dados dos programas;
    Volátil;
ROM (Read Only Memory)
    Programa e dados fixos;
    Geralmente programadas na fábrica e seus dados não podem ser modificados;

## Slide 39: Arquitetura Básica
Tipos de Memória
EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory):
  Similar à ROM, mas pode ser programada;
  Possuem uma janela de vidro sobre o chip onde os dados podem ser apagados através de luz UV;
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
  Não-volátil;
  Podem ser apagadas ou gravadas sob comando de programa;

## Slide 40: Arquitetura Básica
Tipos de Memória
Flash
  Usada para armazenar o programa de Usuário;
  Não-volátil;
  Geralmente é rápida;
  É gravada e apagada através de um dispositivo de programação;

## Slide 41: Arquitetura Básica
Arquitetura Von-Neumann
Memória de programa e a memória de dados compartilham um único espaço de endereçamento;

## Slide 42: Arquitetura Básica
Arquitetura Harvard
Existe um barramento para acessar instruções e outro para acessar dados de tal forma que as leituras de instruções e dados ocorrem paralelamente.
Permite acessos simultâneos a memória de dados e de programa;

## Slide 43: Arquitetura Básica
CISC (Computador com um conjunto complexo de instruções):
Arquitetura Von-Neumann;
Grande número de instruções;
Menos Rápido;
Flexibilidade de programação;
RISC (Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções):
Arquitetura Harvard;
Pequeno número de instruções;
Mais Rápidas: Instruções levam um ciclo de clock interno para serem executada, exceto instruções de desvios;
A máquina RISC não possui geralmente hardware
interno para operações de multiplicação e divisão;

## Slide 44: Exemplo de Aplicação
Sistema de controle de temperatura de um forno

## Slide 45: Exemplo de Aplicação
Sistema de controle de temperatura de um forno

## Slide 46: Exemplo de Aplicação
Robótica

## Slide 47: Exercício
Faça uma pesquisa sobre o seu vídeo game, modelo de smartphone, modelo de notebook ou processador favorito e descubra o máximo possível sobre como ele é construído.
  Qual a tecnologia utilizada?
  Quantos transistores ele usa?
  Houve alguma inovação com o seu lançamento?
  Como foi o processo de desenvolvimento?

## Slide 48: 2. Introdução a lógica de programação

## Slide 49: Lógica de programação
É a técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo.
Como fazer isso?  Algoritmo
“Sequência de ações que permite
solucionar um determinado problema”

## Slide 50: Lógica de programação
Quais são os passos necessários para se trocar uma lâmpada queimada?
  1 – Comprar uma lâmpada nova;
  2 – Pegar uma escada;
  3 – Desligar o interruptor;
  4 – Pegar a lâmpada nova;
  5 – Subir na escada;
  6 – Remover a lâmpada queimada;
  7 – Instalar a lâmpada nova;
  8 – Descer da escada;
  9 – Descartar a lâmpada queimada;
  10 – Acionar o interruptor;

## Slide 51: Lógica de programação
Processo básico de um algoritmo:
Entrada de dados
Processamento de dados
Saída de dados

## Slide 52: Lógica de programação: fluxogramas
Diagrama de blocos
Forma padronizada, organizada e eficaz para representar os passos lógicos de um determinado processo
Facilita a visualização dos passos de um processamento
Processamento geral. Neste curso, será usado
também para entrada ou saída de dados
Teste condicional
Inicio ou fim
Exibir

## Slide 53: Lógica de programação: fluxogramas
Soma de dois números
Recebe n1
Inicio
Fim
Recebe n2
Calcula n1+n2
Exibir resultado

## Slide 54: Lógica de programação: fluxogramas
Contar até dois
Declarar Número N = 0
Inicio
Fim
Calcula N + 1
Exibir N
N = 2?
SIM
NÃO
Notes: “numero” vai ser a variável

## Slide 55: Lógica de programação: variáveis e constantes
“Espaços de memória reservados para armazenar um tipo específico de dado”
Constante: Espaço de memória com valor fixo ao longo da execução do programa
Variável: Espaço de memória com valor que pode ser alterado ao longo da execução do programa
Exemplo: Programa que calcula a média entre 5 números: N1, N2, N3, N4 e N5.
Constante: 5 -> quantidade de variáveis, não altera
Variáveis: N1, N2, N3, N4 e N5 -> valores alteráveis

## Slide 56: Lógica de programação: variáveis e constantes
Tipos de dados em variáveis ou constantes
Numérico: Inteiros (int) ou reais (float), podendo ser usado para cálculos matemáticos;
Caracteres (char): Símbolos que não contém números, como nomes;
Alfanumérico: combinação de números e letras, podendo conter só letras ou só números, mas não pode executar operações matemáticas;
Lógica / booleana: Verdadeiro ou falso;
Obs.: Um conjunto de caracteres é chamado de string;

## Slide 57: “American Standard Code for Information Interchange” - ASCII "Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação"

## Slide 58: Tabela ASCII

## Slide 59: Lógica de programação: operadores aritméticos
Usados para obtenção de dados numéricos
Operação | Símbolo
Adição | +
Subtração | -
Multiplicação | *
Divisão | /
Resto (divisão) | %
Ordem de execução:
1º Parênteses ();
2º Multiplicação ou divisão;
3º Soma ou subtração;

## Slide 60: Lógica de programação: operadores relacionais
Usados para comparações (decisões), retornando valores lógicos.
Descrição | Símbolo
igual | ==
Diferente | !=
Menor | <
Maior | >
Menor ou igual | <=
Maior ou igual | >=

## Slide 61: Lógica de programação: operadores relacionais
Usados para comparações (decisões), retornando valores lógicos
Os operados relacionais booleanos retornam valores de acordo com a respectiva tabela verdade.
Descrição | Símbolo
AND - E | &&
OR - OU | ¦¦
Negação - Inversor | !

## Slide 62: Lógica de programação: estruturas de decisão
“SE x ENTÃO y”  “IF x THEN y”
Exemplo de algoritmo:
1 – SE o aluno tiver média maior que 5.0
2 – ENTÃO o aluno está aprovado

## Slide 63: Lógica de programação: estruturas de decisão
“SE x ENTÃO y SENÃO z”  “IF x THEN y ELSE z”
Exemplo de algoritmo:
1 – SE o aluno tiver média maior que 5.0
2 – ENTÃO o aluno está aprovado
3 – SENÃO o aluno está reprovado

## Slide 64: Lógica de programação: estruturas de decisão
“SE x ENTÃO y SENÃO z”  “IF x THEN y ELSE z”
Outro exemplo de algoritmo:
1 – SE o aluno tiver média maior que 5.0
2 – ENTÃO faça:
3 – SE sua nota for maior ou igual a 7
4 – ENTÃO o aluno está aprovado
5 – SENÃO o aluno deve fazer recuperação
6 – SENÃO o aluno está reprovado

## Slide 65: Linguagem de programação
A linguagem de programação é um método padronizado, com a finalidade de converter um algoritmo em instruções para execução do comportamento desejado em um computador.

## Slide 66: Popularização das Linguagens de Programação

## Slide 67: Linguagem C
“C is quirky, flawed, and an enormous success.”
"C é peculiar, falho e um enorme sucesso."
Dennis Ritchie
Criador do Unix e da Linguagem C

## Slide 68: Revisão de Linguagem C
Porque linguagem C?
Funcionalidade de projeto;
Eficiência;
Portabilidade;
Flexibilidade;
Orientado ao Programador;
  (Fácil de converter em programas os algoritmos)

## Slide 69: Funcionalidade de projeto
C incorpora o controle de funcionalidades desejáveis na teoria e na pratica, na área de computação;
Sua construção à torna natural para programação estruturada e desenvolvimento modular;
Como resultado é um programa mais confiável e inteligível.

## Slide 70: Eficiência
Aproveita as capacidades das máquinas atuais;
Programas em C tendem a ser compactos e rápidos;
De fato, C exibe algum controle fino usualmente associado com a linguagem Assembly.
  Linguagem Assembly é um conjunto de instruções internas, especificas para cada microcontrolador.

## Slide 71: Portabilidade
Programas C escritos em um sistema pode funcionar em outros sistemas com pequenas ou nenhuma modificação;
Compiladores C estão disponíveis para aproximadamente 40 sistemas, desde microcontroladores de 8 bits aos super computadores .

## Slide 72: Flexibilidade
C é poderosa e flexível;
A maioria dos sistemas operacionais, como o Unix e Windows, é escrito em C;
Muitos compiladores e interpretadores para outras linguagens, como FORTRAN, Perl, Python, Pascal, LISP, Logo, Basic e Matlab, foram escritas em C;
C também é utilizado para resolução de problemas de física e engenharia.

## Slide 73: Orientado ao Programador
C é orientado às necessidades do programador;
  Permite o acesso ao HW, e permite a manipulação de bits individuais na memória;
  Possui um grande número de operadores.

## Slide 74: Orientado ao Programador
Essa flexibilidade é uma vantagem e um perigo;
  A vantagem é que muitas tarefas, como a conversão de dados, são mais simples;
  O perigo é que com C, é possível cometer erros que são impossíveis de cometer em algumas linguagens.

## Slide 75: Arquivos Objeto, Executáveis e Bibliotecas
O processo de conversão dos arquivos fonte em executável, é dividido em Pré-Processamento, Compilação e Linkagem;

## Slide 76: Arquivos Objeto, Executáveis e Bibliotecas
O resultado final é um arquivo em hexadecimal com os comandos em hexadecimal para o dispositivo executar o algoritmo desejado

## Slide 77: 3. Arduino

## Slide 78: Introdução: O ARDUINO
Basicamente o Arduino é uma plataforma de prototipagem “Open Source” de eletrônica que foi desenvolvida para fins educacionais, para projetistas amadores (Makers) e facilitar o desenvolvimento de provas de conceitos (POCs).
Pequeno computador com hardware limitado, livre e de placa única

## Slide 79: Introdução: Projeto ARDUINO – arquitetura e história
1 - Conector USB para o cabo tipo AB 2 - Botão de reset 3 - Pinos de entrada e saída digital e PWM 4 - LED verde de placa ligada 5 - LED laranja conectado ao pin13 6 - ATmega encarregado da comunicação com o computador 7 - LED TX (transmissor) e RX (receptor) da comunicação serial 8 - Porta ICSP para programação serial 9 - Microcontrolador ATmega 328, cérebro do Arduino 10 - Cristal de quartzo 16Mhz 11 - Regulador de tensão 12 - Conector Jack fêmea 2,1mm com centro positivo 13 - Pinos de tensão e terra
14 – Pinos de entrada analógica
Notes: 14 pinos digitais de I/O (pinos de 0-13) Podem ser programados como entrada ou saída de acordo com o que for especificado no sketch. • 6 pinos de entrada analógica (pinos 0-5) Recebem leituras de tensão de um sensor e as convertem em um numero entre 0 e 1023. • 6 pinos de saída analógica (pinos 3,5,6,9,10 e 11) Na verdade são seis pinos digitais reprogramados para serem usados como saídas analógicas

## Slide 80: Introdução: Projeto ARDUINO – arquitetura e história
O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores : Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis. O objetivo era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores.
David Cuartielles, Gianluca Martino, Tom Igoe, David Mellis, and Massimo Banzi
Primeiro protótipo 2005
Notes: A pitoresca cidade de Ivrea, que fica no rio Dora Baltea, no norte da Itália, é famosa por seus reis defraudados. Em 1002, o rei Arduin tornou-se o governante do país, apenas para ser destronado pelo rei Henrique II, da Alemanha, dois anos depois. Hoje, o Bar di Re Arduino , um pub em uma rua de paralelepípedos da cidade, homenageia sua memória, e é aí que um improvável novo rei nasceu.
Como muitos de seus colegas, Banzi se baseou no BASIC Stamp , um microcontrolador criado pela empresa californiana Parallax que os engenheiros usavam há cerca de uma década. Codificado com a linguagem de programação BASIC, o Stamp era como uma pequena placa de circuito organizada, reunindo os fundamentos de uma fonte de alimentação, um microcontrolador, memória e portas de entrada / saída para conectar hardware. Mas o BASIC Stamp teve dois problemas, Banzi descobriu: não tinha poder computacional suficiente para alguns dos projetos que seus alunos tinham em mente, e também era um pouco caro demais - uma placa e peças básicas poderiam custar cerca de US $ 100. Ele também precisava de algo que pudesse ser executado em computadores
No dia 28 de Julho foi anunciado um novo CEO da empresa Arduino, agora adquirida pela empresa BCMI. O novo CEO, Fabio Violante vai substituir Federico Musto, CEO do Arduino até então. Para quem acompanhou, o Arduino passou por uma briga judicial, que culminou na criação de duas empresas diferentes e até a criação de uma marca exclusiva para o mercado americano, o Genuino. Mas agora tudo parece ter voltado a normalidade. A comunidade agradece.

## Slide 81: Introdução: Modelos de placas
Microcontrolador | ATmega328P | ATmega32u4 | Intel Curie | ATmega32u4
Tensão de operação | 5V | 5V | 3.3V (5V tolerant I/O) | 5V
Tensão de alimentação | 7-12V | 7-12V | 7-12V | 
Pinos I/O digital | 14 (of which 6 provide PWM output) | 20 | 14 (of which 4 provide PWM output) | 
Pinos I/O PWM digital | 6 | 7 | 4 | 
Pinos analógicos | 6 | 12 | 6 | 
Corrente DC por pino I/O | 20mA | 40mA | 20mA | 
Corrente DC por pino I/O de 3,3V | 50mA | 50mA |  | 
Notes: Flash  armazena o firmware; “programa que não altera”
SRAM  dados do programa, durante execução, ex. resultado de conta, estado de pino
EEPROM  não volatil
**** LEONARDO – 12 canais analógicos

## Slide 82: Introdução: Modelos de placas
Flash Memory | 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader | 32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by bootloader | 196 kB | 32 KB of which 4 KB used by bootloader
SRAM | 2 KB (ATmega328P) | 2.5 KB (ATmega32u4) | 24KB | 2.5 KB
EEPROM | 1 KB (ATmega328P) | 1 KB (ATmega32u4) |  | 1 KB
Clock Speed | 16 MHz | 16 MHz | 32Mhz | 16 MHz
Peso | 25g | 20g | 34g | 53g
Features |  |  | Bluetooth LE, 6-axis accelerometer/gyro | Analog joystick; Microphone; Light sensor; Temperature sensor ; three-axis accelerometer; Buzzer
Notes: Flash  armazena o firmware; “programa que não altera”
SRAM  dados do programa, durante execução, ex. resultado de conta, estado de pino
EEPROM  não volatil
**** LEONARDO – 12 canais analógicos

## Slide 83: Introdução: Modelos de placas
Microcontrolador | ATmega32U4 | ATmega328
Tensão de operação | 5V | 5V
Tensão de alimentação | 7-12V | 
Pinos I/O digital | 20 | 22
Pinos I/O PWM digital | 7 | 6
Pinos analógicos | 12 | 8
Corrente DC por pino I/O | 20mA | 40mA
Corrente DC por pino I/O de 3,3V | 50mA | 

## Slide 84: Introdução: Modelos de placas
Flash Memory | 32 KB (ATmega32U4) of which 4 KB used by bootloader | 32 KB of which 2 KB used by bootloader
SRAM | 2.5 KB (ATmega32U4) | 2 KB
EEPROM | 1 KB (ATmega32U4) | 1 KB
Clock Speed | 16 MHz | 16 MHz
Peso | 13g | 7g
Comprimento | 48 mm | 45 mm
Largura | 18 mm | 18 mm

## Slide 85: Introdução: Modelos de placas
Microcontrolador | ATmega2560 | ATSAMD21G18, 32-Bit ARM Cortex M0+ | AT91SAM3X8E
Tensão de operação | 5V | 3,3V | 3,3V
Tensão de alimentação | 7-12V |  | 7-12V
Pinos I/O digital | 54 | 20 | 54
Pinos I/O PWM digital | 15 | 7 | 12
Pinos analógicos | 16 | 6, 12-bit ADC channels | 
Corrente DC por pino I/O | 20mA | 7mA | 130 mA (juntos)
Corrente DC por pino I/O de 3,3V | 50mA |  | 800 mA

## Slide 86: Introdução: Modelos de placas
Flash Memory | 256 KB of which 8 KB used by bootloader | 256 KB | 512 KB
SRAM | 8 KB | 32 KB | 96 KB
EEPROM | 4 KB |  | 
Clock Speed | 16 MHz | 48 MHz | 84 MHz
Peso | 37 g | 12g | 36g

## Slide 87: Ambiente de programação
Ambiente integrado de Desenvolvimento (IDE)
Pode ser gratuitamente baixado do site www.arduino.cc

## Slide 88: Ambiente de programação
Ambiente integrado de Desenvolvimento (IDE)
Quando finalizar o download, descompacte a pasta no diretório: C:\ conforme apresentado na figura abaixo.

## Slide 89: Ambiente de programação
mbiente integrado de Desenvolvimento (IDE)
Agora basta criar um atalho da IDE na área de trabalho e você já poderá programar sua placa!

## Slide 90: Ambiente de programação
Ambiente integrado de Desenvolvimento (IDE)
Tools - seleciona o tipo de
Arduino e a porta COM
Verify – compila a programação
Upload – envia a programação para o Arduino
Serial Monitor – monitor de dados
Sketch – palco da programação

## Slide 91: Ambiente de programação
O IDE é muito simples e intuitivo. Um programa, que no Arduino é chamado de sketch, apresenta duas funções básicas: setup() e loop().
A função setup() deverá conter o código que irá executar apenas uma vez, quando o sketch iniciar. Normalmente colocamos nesta função as definições iniciais do programa.

## Slide 92: Ambiente de programação
A função loop() irá executar continuamente as instruções que estão lá até que outro sketch seja carregado na memória “flash” do Arduino.
É importante notar que no Arduino é possível armazenar e executar um sketch por vez, desta forma, sempre quando transferimos um sketch esse irá substituir o programa que estava anteriormente carregado na memória.

## Slide 93: Ambiente de programação
Também observe que como o sketch fica armazenado na memória “flash”, que é permanente, mesmo quando desligamos o Arduino, o programa continua armazenado e irá entrar novamente em execução quando o Arduino for ligado novamente.
Note também que, nestas duas funções, a palavra reservada void indica que as funções não apresentam um valor de retorno, sendo usadas exclusivamente para realizar a execução de um conjunto de instruções.

## Slide 94: Mãos na massa! Piscar um LED
Um nível 1 (HIGH) colocado no pino irá acender o LED durante 2s, enquanto um nível 0 (LOW) vai apagar o LED.
  Material necessário:
  • 1 Arduino;
  • 1 Resistor de 300 ohms (laranja, preto, marrom);
  • 1 Led (qualquer cor);
  • 1 Protoboard;
  • Jumpers cables.
Notes: a. Conecte o pino GND do Arduino à linha de alimentação negativa (preta ou azul) da protoboard. b. Coloque o resistor de 220 ohms (ou 330 ohms) entre a linha de alimentação negativa e qualquer outra linha da protoboard. c. Coloque o LED com o Cátodo (lado chanfrado) conectado ao resistor. d. Conecte o Ânodo do LED ao pino 13 do Arduino.

## Slide 95: Mãos na massa! Piscar um LED
Programa
Após salvar o sketch (programa), faça a compilação e, em seguida, conecte o Arduino à porta USB do computador. Finalizando, pressione o botão Carregar (Transferir) para fazer a transferência do sketch para o Arduino.

## Slide 96: Copyright © 2023 Prof. Airton Toyofuku