## Slide 2
Engenharia de Software
Edge Computing & Computer Systems
08 – Sistema de Clock, RTC e Watchdog
Prof. Airton Y. C. Toyofuku
profairton.toyofuku@fiap.com.br
Notes: Bom boa noite gente, hoje vamos focar mais na parte prática.
Como na semana passada a gente não conseguiu montar aos projetos, a gente vai dedicar aqui praticamente toda aula para montar os projetinhos e tirar dúvidas e explicar como eles funcionam, então primeiro a gente vai voltar lá na aula 4 né, e eu queria que vocês montassem para essa aula o semáforo com um botão né vamos entender lá que tá funcionando o que ele tá fazendo.
Tá em seguida tá a gente vai montar o projetinho 6 tá bom que é o é a sequência de leds controlada por um potenciômetro eu vou explicar para vocês o que acontece. Por fim, a gente vai monta os projetos 7, 8 e 9, mas se não der tempo, vamos pelo menos montar o projeto 7 e 8 e o 9 fica para casa.
Vamos pegar os kits.

## Slide 3
Agenda
O que é Clock?
Importância do Clock para Computadores
O que é RTC?
O que é UTC?
O que é Watchdog?
Laboratório;
Exercício;

## Slide 4
O que é Clock?
Antes de falarmos de computadores, vamos falar de Música!

## Slide 5
O que é Clock?

## Slide 6
O que é Clock?
Clock é um sinal digital de sincronização que estabelece o ritmo para executar instruções na CPU.
É medido em Hertz, sendo que os computadores pessoais podem chegar a Giga Hertz, enquanto os uControladores podem chegar a Mega Hertz.
Quanto maior a frequência, maior a capacidade de processamento e maior a dissipação de energia (Calor)

## Slide 7
Importância do Clock para Computadores
Sincronização
É responsável por sincronizar as tarefas entre os vários periféricos e processos, como um protocolo de comunicação
1
Execução
Cada instrução ou tarefa exercida no processador é realizada conforme o pulso de clock, como uma nota em um instrumento musical.
Transferência
A comunicação entre o processador e as memórias é regida e sincronizada pelo clock. Quanto mais rápido o sinal, mais rápido é o acesso aos dados....
Desempenho
... Consequente-mente, maior é o desempenho do computador, pois ele era realizar muito mais tarefas em menos tempo
Boosting
Ou Overclocking. É uma técnica que consiste em aumentar a velocidade normal do clock para melhorar ainda mais o desempenho. Deve ser feito com cuidado!
2
3
4
5

## Slide 8
Importância do Clock para Computadores
O Clock, controla praticamente tudo nos computadores...

## Slide 9
O que é RTC?
Ele conta os pulsos de clock e os transforma em unidade de tempo , como segundos, minutos, horas, dias, meses e anos.
É usado para controlar o sincronismo, gerar alarmes, registros de eventos e até criar calendários.
Real Time Clock, ou Relógio de Tempo Real. É um componente eletrônico usado para manter o controle preciso do tempo.

## Slide 10
O que é RTC?
Internal Circuit Blocks of a PCA21125
Fonte: https://www.electronics-tutorials.ws/wp-content/uploads/2016/12/NXP-NEXT-Tutorial-3-fig-1.png?w=1024

## Slide 11
O que é UTC?
Visa eliminar as questões de fuso e horário de verão em aplicações, de modo que os computadores consigam se comunicar e sincronizar.
Universal Time Coordinated, também conhecido como GMT. É um padrão de armazenamento de data/hora padrão.

## Slide 12
O que é UTC?
São Paulo – 24 de Julho de 2023 – 12:30pm
UTC – 24 de Julho de 2023 – 03:30pm

## Slide 13
O que é Watchdog?
Imagine que você está fazendo uma demonstração para um cliente e acontece isso...
Agora imagine que isso aconteceu com um equipamento que monitora barragens de minério.
Agora imagine que você tem centenas desses equipamentos espalhados pelo Brasil.

## Slide 14
O que é Watchdog?
Watchdog é um componente de hardware responsável por verificar se o software está operando normalmente.
Caso seja detectado que o software “travou” ou algum componente dele está preso em um loop, o watchdog reseta o hardware.
Praticamente todos os microcontroladores atuais possuem um watchdog independente, e para casos críticos, é possível usar um watchdog externo dedicado.

## Slide 15
O que é Watchdog?
Basicamente, o Watchdog é um contador de pulsos. A CPU manda um pulso periódico chamado de Feed.
Se o Watchdog não receber o sinal de Feed em um determinado tempo, ele entende que algo deu errado e Reseta a CPU
O Watchdog também tem um sinal chamado Kick, que quando acionado, reseta imediatamente a CPU
Fonte: https://embarcados.com.br/esp32-watchdog-timer/

## Slide 16
Laboratório – Watchdog
Material necessário:
  • 1 Arduino;
Link: Projeto 12 - Watchdog
Neste laboratório, vamos explorar o conceito de Watchdog.
Vamos configurar o Watchdog do Arduino e simular algumas situações de travamento, observando como o Watchdog efetua o reset se não receber o sinal de feed.

## Slide 17
Laboratório – RTC
Material necessário:
  • 1 Arduino;
  • 1 RTC;
  • Jumpers cables.
Link: Projeto 13 – Data e Hora com RTC
Neste laboratório, vamos explorar o uso do RTC.
Para isso vamos fazer com que o Arduino se comunique com o módulo RTC via I2C, e mostrar a data e hora atualizada via Serial Monitor

## Slide 18
Exercícios
Altere o projeto do laboratório de Data e Hora com RTC para que a as informações apareçam em um Display LCD;
Em seguida implemente um programa em que o RTC é atualizado via comandos da Serial.

## Slide 19: Copyright © 2023 Prof. Airton Y. C. Toyofuku