## Slide 2
06 – MQTT
Prof. Airton Y. C. Toyofuku
profairton.toyofuku@fiap.com.br
Engenharia de Software
EDGE COMPUTING & COMPUTER SYSTEMS

## Slide 3
Agenda
O que é o protocolo MQTT?
Vantagens;
Desvantagens;
Componentes do Modelo;
Segurança e Qualidade de Serviço
Implementações e Exemplo;

## Slide 4
O que é o protocolo MQTT?
MQTT – Message Queue Telemetry Transport é um protocolo leve para dispositivos de IoT e otimizado para a rede TCP/IP, criada pela IBM no final dos anos 90
1
2
3
Criado para sistemas de supervisão e coleta de dados (SCADA)
Usa o paradigma de PUBLISH-SUBSCRIBE

## Slide 5
O que é o protocolo MQTT?
Mas por que o MQTT se tornou um protocolo tão utilizado para internet das coisas?

## Slide 6
O que é o protocolo MQTT?
1
Porque foi desenvolvido visando hardwares com pouco poder computacional e redes de banda limitada e de alta latência.

## Slide 7
O que é o protocolo MQTT?
1
Porque foi desenvolvido visando hardwares com pouco poder computacional e redes de banda limitada e de alta latência.
2
Sua comunicação é de modo assíncrono, ou seja, desacopla o emissor do receptor e não depende de janelas de sincronização ou tempos de resposta

## Slide 8
O que é o protocolo MQTT?
1
Porque foi desenvolvido visando hardwares com pouco poder computacional e redes de banda limitada e de alta latência.
2
Sua comunicação é de modo assíncrono, ou seja, desacopla o emissor do receptor e não depende de janelas de sincronização ou tempos de resposta
3
Possui vários modos de distribuição de mensagens: Um para muitos; muitos para muitos; muitos para um.

## Slide 9
O que é o protocolo MQTT?
1
Porque foi desenvolvido visando hardwares com pouco poder computacional e redes de banda limitada e de alta latência.
2
Sua comunicação é de modo assíncrono, ou seja, desacopla o emissor do receptor e não depende de janelas de sincronização ou tempos de resposta
3
Possui vários modos de distribuição de mensagens: Um para muitos; muitos para muitos; muitos para um.
4
Apresenta três níveis de Qualidade de Serviço (QoS)

## Slide 10
O que é o protocolo MQTT?
Mas porque não usamos HTTP igual na outra aula?

## Slide 11
O que é o protocolo MQTT?
Porque HTTP é Síncrono:
Client espera que o servidor responda;
Gerando alta latência;

## Slide 12
O que é o protocolo MQTT?
Porque HTTP é Síncrono:
Client espera que o servidor responda;
Gerando alta latência;
Porque HTTP é Unidirecional:
- O Client precisa iniciar a conexão;

## Slide 13
O que é o protocolo MQTT?
Porque HTTP é Síncrono:
Client espera que o servidor responda;
Gerando alta latência;
Porque HTTP é Unidirecional:
- O Client precisa iniciar a conexão;
Porque HTTP é UM PARA UM

## Slide 14
O que é o protocolo MQTT?
Porque HTTP é Síncrono:
Client espera que o servidor responda;
Gerando alta latência;
Porque HTTP é Unidirecional:
- O Client precisa iniciar a conexão;
Porque HTTP é UM PARA UM
Porque HTTP é PESADO e CHEIO DE REGRAS.

## Slide 15
Vantagens do MQTT
O mínimo de overhead – Headers de 2 bytes
1

## Slide 16
Vantagens do MQTT
O mínimo de overhead – Headers de 2 bytes
É Open Source
1
2

## Slide 17
Vantagens do MQTT
O mínimo de overhead – Headers de 2 bytes
É Open Source
É Confiável
1
2
3

## Slide 18
Vantagens do MQTT
O mínimo de overhead – Headers de 2 bytes
É Open Source
É Confiável
É Simples!
1
2
3
4

## Slide 19
DESvantagens do MQTT
Ainda opera sobre TCP/IP;
1

## Slide 20
DESvantagens do MQTT
Ainda opera sobre TCP/IP;
O Broker é limitado a capacidade do Servidor;
1
2

## Slide 21
DESvantagens do MQTT
Ainda opera sobre TCP/IP;
O Broker é limitado a capacidade do Servidor;
Suporta apenas TLS e SSL;
1
2
3

## Slide 22
DESvantagens do MQTT
Ainda opera sobre TCP/IP;
O Broker é limitado a capacidade do Servidor;
Suporta apenas TLS e SSL;
A criptografia do payload é de responsabilidade da aplicação;
1
2
3
4

## Slide 23
Componentes do modelo
O MQTT é um protocolo que utiliza o paradigma pub-sub.
Neste paradigma tem-se três componentes

## Slide 24
Componentes do modelo
O MQTT é um protocolo que utiliza o paradigma pub-sub.
Neste paradigma tem-se três componentes
PUBLISHERS
Elementos que publicam mensagens em um tópico
1

## Slide 25
Componentes do modelo
O MQTT é um protocolo que utiliza o paradigma pub-sub.
Neste paradigma tem-se três componentes
PUBLISHERS
Elementos que publicam mensagens em um tópico
1
SUBSCRIBERS
Elementos que se inscrevem num tópico e recebem as mensagens
2

## Slide 26
Componentes do modelo
O MQTT é um protocolo que utiliza o paradigma pub-sub.
Neste paradigma tem-se três componentes
PUBLISHERS
Elementos que publicam mensagens em um tópico
1
SUBSCRIBERS
Elementos que se inscrevem num tópico e recebem as mensagens
2
BROKER
Aplicação responsável pelo intermédio das trocas de mensagens
3

## Slide 27
Componentes do modelo

## Slide 28
Componentes do modelo
Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/17973962/

## Slide 29
Componentes do modelo

## Slide 30
Componentes do modelo

## Slide 31
Segurança e Qualidade de Serviço
A conexão entre Client e Broker é via TCP, com opções de login, e usa criptografia do canal de comunicação, Normalmente SSL/TLS
Fornece três níveis de Qualidade de Serviço (QoS) indicando como deve ser a relação entre os elementos comunicantes

## Slide 32
Segurança e Qualidade de Serviço

## Slide 33
Segurança e Qualidade de Serviço
QoS 0
Conhecido como “best-effort” – Não tem confirmação de entrega e nem armazena mensagem. É o mais próximo do UDP

## Slide 34
Segurança e Qualidade de Serviço
QoS 0
Conhecido como “best-effort” – Não tem confirmação de entrega e nem armazena mensagem. É o mais próximo do UDP
QoS 1
Existe confirmação de entrega, o que pode gerar várias mensagens iguais devido a atraso na resposta

## Slide 35
Segurança e Qualidade de Serviço
QoS 0
Conhecido como “best-effort” – Não tem confirmação de entrega e nem armazena mensagem. É o mais próximo do UDP
QoS 1
Existe confirmação de entrega, o que pode gerar várias mensagens iguais devido a atraso na resposta
QoS 2
Garante a entrega da mensagem exatamente uma vez com confirmação de entrega. É o mais próximo do TCP

## Slide 36
Segurança e Qualidade de Serviço

## Slide 37
Implementações e Exemplos
Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/17973962/

## Slide 38
Implementações e Exemplos
Várias implementações de Clients e Brokers:
- Open Source ou Não;
- Java, C, C#, Javascript ou Python;
O Mais famoso é o Open Source MOSQUITTO
- Windows, Mac, Linux, Raspberry, etc;
Mas existem outros como o HiveMQ
Existem muitos Brokers privados

## Slide 39
Implementações e Exemplos
https://www.hivemq.com/

## Slide 40
Implementações e Exemplos

## Slide 41
Implementações e Exemplos

## Slide 42
Implementações e Exemplos

## Slide 43
Implementações e Exemplos

## Slide 44
Implementações e Exemplos
Exemplo de uso com Arduino

## Slide 45
Implementações e Exemplos
Endereço e Porta do nosso Broker
http://f51b82cd90004b3e8be11ecdb9ec196b.s2.eu.hivemq.cloud

## Slide 46
Implementações e Exemplos

## Slide 47
Implementações e Exemplos

## Slide 48
Implementações e Exemplos
Crie um tópico: teste

## Slide 49
Implementações e Exemplos
Click em subscribe

## Slide 50
Implementações e Exemplos

## Slide 51
Implementações e Exemplos
Baixe o MyMQTT no Smartphone

## Slide 52
Implementações e Exemplos

## Slide 53
Implementações e Exemplos

## Slide 54
Implementações e Exemplos

## Slide 55
Implementações e Exemplos

## Slide 56
Implementações e Exemplos

## Slide 57
Exercício Desafio
Usando o tutorial “Arduino IDE” do HiveMQTT, tente conectar a placa ESP32 na rede WiFi e mandar uma mensagem para um tópico qualquer no Broker.

## Slide 58: Copyright © 2023 Prof. Airton Y. C. Toyofuku
This presentation has been designed using images from Flaticon.com