## Slide 2
Engenharia de Software
Edge Computing & Computer Systems
02 – Flasher no Simulador e Hands-On
Prof. Airton Y. C. Toyofuku
profairton.toyofuku@fiap.com.br

## Slide 3
Agenda
Introdução;
Conhecendo o Arduino
Conhecendo a Eletrônica
Simulação;
Hands-ON;
O que o Código Faz?

## Slide 4
Introdução
  Vamos conhecer a Plataforma Arduino;
  Vamos aprender o que é um Resistor e um LED;
  Vamos aprender a usar um ProtoBoard;
  Vamos conhecer a Plataforma de simulação;
  Vamos pôr a mão na massa!

## Slide 5
Conhecendo o Arduino
Power
Portas Analógicas
Portas Digitais
Comunicação Serial
Comunicação i2c

## Slide 6
Conhecendo a Eletrônica

## Slide 7
Conhecendo a Eletrônica - Protoboard
Matriz de contatos elétricos;
As Extremidades são ligadas na horizontal e servem como pontos de alimentação (VCC e GND);
O interior segue uma matriz vertical, ligando 5 pontos.
A matriz de cima não fala com a matriz de baixo!

## Slide 8
Conhecendo a Eletrônica – O Resistor
Componente eletrônico usado para limitar a passagem de correte elétrica;
Causam uma queda de tensão controlada no circuito eletrônico;
Sua medida é em Ohms e são regidos pela Lei de Ohm;
Possuem muitos valores e são identificados por um Código de Cores;
Também são usados para esquentar alguma coisa (chuveiro);

## Slide 9
Conhecendo a Eletrônica – O Resistor
R = Resistência Elétrica em Ohms(Ω);
V = Queda de tensão no resistor em Volts (V);
I = Corrente elétrica que passa pelo resistor em Amperes (A);
Exemplo: Qual resistor eu devo usar para ligar um LED que consome 20mA a 3,3 Volts?

## Slide 10
Conhecendo a Eletrônica – O Resistor
1 – Marrom = 1
2 – Preto = 0
3 – Laranja = 103
4 – Dourado = ± 5%
10 x 103 Ohms com 5%
Famoso 10K!

## Slide 11
Conhecendo a Eletrônica – O LED
LED = Light-emitting diode;
É uma “luzinha”;
Possui um terminal Positivo e um Negativo;
Geralmente consome poucos mili amperes;
Vem em várias formas e cores;

## Slide 12
Simulação – Projeto 01: LED Flasher
  Tinkercad: https://www.tinkercad.com/

## Slide 13
HANDS ON!!!

## Slide 14
O que o código faz?

## Slide 15: Copyright © 2023 Prof. Airton Y. C. Toyofuku
This presentation has been designed using images from Flaticon.com
Images from Pokémon: The Pokémon Company