## Slide 2
Engenharia de Software
Edge computing & computer systems
Checkpoint 02 – O Caso da Vinheria Agnello
Prof. Airton Y. C. Toyofuku
profairton.toyofuku@fiap.com.br

## Slide 3
Apresentação
Fonte: https://www.vivaovinho.com.br/www-tbfoto-com-brvinheria-percussi-spsp-05062013foto-t/
O caso apresenta uma vinheria tradicional, que opera como loja física, e que está demandando o desenvolvimento de um portal de e-commerce, para começar a vender também na Internet, mas com uma exigência básica: que a loja virtual consiga criar uma experiência do usuário similar à do atendimento presencial em sua loja física.

## Slide 4
Fatores que podem influenciar a qualidade do vinho
Luminosidade:
A iluminação deve ser muito suave. Os vinhos agradecem lugares com penumbra, especialmente os brancos e espumantes, que sofrem mais com o contato com a luz.
Raios ultravioletas, por exemplo, causam alterações nos compostos orgânicos, iniciando reações químicas que podem gerar resultados desagradáveis.
Temperatura:
O calor excessivo rapidamente termina com a vida do vinho e as flutuações térmicas de mais de 3°C podem causar o aparecimento de aromas indesejados.
A situação perfeita seria que ficassem constantemente sob uma temperatura de cerca de 13°C (segundo estudo de Alexander Pandell, PhD, Universidade da Califórnia).
Umidade:
A falta de umidade pode levar, por exemplo, ao ressecamento do vedante, provocando uma má vedação da garrafa, com risco de oxidação do líquido.
Já o excesso de umidade pode danificar os rótulos, bem como promover a proliferação de fungos.
O ideal é que seja próxima a 70% (com variação em torno de 60% a 80%).

## Slide 5
Descrição do Desafio
Vocês apresentaram a primeira parte do projeto para os proprietários da Vinheria e eles ficaram muito satisfeitos com o resultado, porém, eles fizeram vários questionamentos em relação a apresentação:
“ Isso é legal! O sistema me avisa que o ambiente está muito claro e consigo tomar as providências necessárias, mas também precisamos monitorar a temperatura e a umidade do ambiente... Ah sim, as luzinhas são interessantes, mas eu preciso saber exatamente qual a temperatura e a umidade do depósito, senão não consigo ter o controle!”
Diante dessa conversa, vocês precisam passar para a fase dois do projeto para atender a esses novos requisitos:
Precisam medir a temperatura e umidade do ambiente, para isso vocês escolheram o sensor integrado DHT11, que já possui uma biblioteca implementada para o Arduino. Vocês precisam aprender a instalar essa biblioteca no IDE do Arduino e a utiliza-la para ler a temperatura e umidade do ambiente.
Os proprietários querem ver os valores de temperatura e umidade de alguma forma, por isso vocês sugeriram usar um display para mostrar esses valores.
Os sinais de alerta foram bem aceitos, e os proprietários querem estender essa funcionalidade para temperatura e umidade, portanto, além de sinalizar com os LEDs e o Buzzer a luminosidade, vocês também precisam indicar quando a temperatura e/ou a umidade estiverem em níveis críticos.

## Slide 6
Principais Requisitos
Enquanto o ambiente estiver escuro, o LED Verde deve ficar aceso;
Enquanto o ambiente estiver a meia luz, o LED amarelo deve ficar aceso e mensagem de “Ambiente a meia luz” deve ser mostrado no Display;
Enquanto o ambiente estiver totalmente iluminado, o LED vermelho deve ficar aceso e a mensagem “Ambiente muito claro” deve ser mostrado no display;
Enquanto o ambiente estiver com uma temperatura entre 10°C e 15°C, o Display deve informar “Temperatura OK” e também mostrar o valor da temperatura;
Enquanto o ambiente estiver com uma umidade entre 60% e 80%, o Display deve informar “Umidade OK”, e também mostrar o valor da umidade;
Enquanto a temperatura estiver fora da faixa ideal, o Display deve informar “Temp. Alta”, para valores acima de 15°C e também mostrar a temperatura;
Enquanto a temperatura estiver fora da faixa ideal, o Display deve informar “Temp. Baixa”, para valores abaixo de 10°C e também mostrar a temperatura;
Enquanto a umidade estiver fora da faixa ideal, o Display deve informar “Umidade. Alta”, para valores acima de 70% e também mostrar a umidade;
Enquanto a umidade estiver fora da faixa ideal, o Display deve informar “Umidade. Baixa”, para valores abaixo de 50% e também mostrar a umidade;
Para os casos de Temperatura Baixa e Umidade Baixa, o Buzzer deve ficar ligado por 3 segundos e desligado por 3 segundos;
Para os casos de Temperatura Alta e Umidade Alta, o Buzzer deve ficar ligado Continuamente;
Os valores apresentados no display devem ser a média de pelo menos 5 leituras dos sensores, e os valores devem ser apresentados a cada 5 segundos;

## Slide 7
Exemplos de Mensagens

## Slide 8
Entregas do Projeto
Link para simulação no Tinkercad;
  Dica 1: O Tinkercad não possui o sensor DHT11, mas você pode simular seu funcionamento usando dois potenciômetros, um para temperatura e outro para umidade
  Dica 2: O DHT11 utiliza uma biblioteca para facilitar a nossa vida. Procure por usos da DHT Sensor Library by adafruit
  Dica 3: Para melhor controle de tempo, procure como utilizar a função milis()
  Dica 4: O Display de 16x2 é a parte mais difícil do projeto, pois ele usa a comunicação paralela. Pesquise as formas corretas de usa-lo
Link do Github contendo os arquivos do projeto (imagem do circuito e código do Arduino) e um README;
Vídeo de no máximo 3 minutos explicando como o projeto foi implementado, quais foram as dificuldades encontradas e como foram resolvidas;
Protótipo funcional do projeto;

## Slide 9
Avaliação
Como é dividida a avaliação do checkpoint?
  Serão 10 pontos por checkpoint:
    Documentação – 5 pontos:
      1 ponto pela clareza e composição do README;
      1 ponto pela Imagem do circuito montado no simulador;
      1 ponto pelo circuito implementado no Simulador;
      1 ponto pela clareza e composição do Código Fonte;
      1 ponto pela clareza do Video explicativo;
    Hands-ON – 5 pontos:
      1 ponto pela organização na montagem do projeto;
      1 ponto pela arguição realizada pelo professor;
      3 pontos pela demonstração do projeto funcionando;

## Slide 10: Copyright © 2023 Prof. Airton / Prof. Fabio / Prof. Lucas / Prof. Yan